Ausschreibungstext für brennbare Leitungen durch Massivbauteile

Pos. .....

Abschottung von brennbaren Leitungen ohne Dämmung durch  Massivdecken und Massivwände, Feuerwiderstandsklasse F 30 / F 60 / F 90,  unter Verwendung von HBT-Brandschutzmörtel M3, Mörtelklasse CS IV nach DIN EN 998-1. – amtlicher Nachweis MPA Dresden – Nr. 06-6-4014/2. Die Leitungen sind in der Dicke des Bauteils voll zu vermörteln,

in Wänden  d=> 100 mm,

in Decken   d=>150 mm.

Wanddicke		:	.......... mm

### Deckendicke		:	…….. mm

### Schottgröße		:	......... x .......... mm

Menge		:	.......... Stück

Pos. .....

Zulagepreis zur v. g. Position bei Durchführung von brennbaren Rohren > 32 mm und < 160 mm für den Einbau von HBT-ISITHERM Rohrmanschetten BBR,

R 90/120,  System FRIASEAL ES, nach DIBt-Zulassung Nr. Z-19.17-1274, in das zuvor beschriebene HBT-Mörtel-Schott M 3.

Bei Wanddurch-führungen sind je Wandseite 1 Rohrmanschette und bei Decken-durchführungen unterseitig 1 Rohr-manschette anzuordnen. Die HBT-ISITHERM Rohrmanschetten BBR werden eingemörtelt. Zur Minderung des Körperschalls ist das Schallschutzband anzubauen.

Rohrgröße : .......... mm ( < 160 mm )

Menge       :	..........  Stück

Pos. .....

Zulagepreis zur v. g. Position bei Durchführung von brennbaren Rohren > 32 mm und < 160 mm für den Vorbau von HBT-ISITHERM Rohrmanschetten BBR,

R 90/120,  System FRIASEAL ES, nach DIBt-Zulassung Nr. Z-19.17-1274, in das zuvor beschriebene HBT-Mörtel-Schott M 3.

Bei Wanddurchführungen sind je Wandseite 1 Rohrmanschette und bei Decken-durchführungen unterseitig 1 Rohr-manschette anzuordnen. Die HBT-ISITHERM Rohrmanschetten BBR werden vor das Mörtelschott angebaut. Die Befestigung erfolgt mittels Metallschrauben und Metallspreizdübeln/HBT-Befestigungs-sets.. Zur Minderung des Körperschalls ist das Schallschutzband anzubauen.

Rohrgröße : .......... mm ( < 160 mm )

Menge       :	..........  Stück

100228